ÚZEMNÍ PLÁN

## VRÁBČE

včetně místních částí  Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov

ODŮVODNĚNÍ

Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN

Žižkova 12

České Budějovice

listopad 2012	                                                                                                           paré č.

1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem			3

- údaje o splnění zadání								4

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení  a vybrané varianty , včetně

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu

k rozboru udržitelného rozvoje území						5

- informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů

na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho

část nebylo respektováno								19

- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch _______________________________________________________

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.			20

2. Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje

Koordinační výkres 					měřítko 1 : 5 000

Výkres širších vztahů 				měřítko 1 : 50 000

Vyhodnocení  předpokládaných ZPF a PUPFL 	měřítko 1 : 5 000

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s politikou  územního rozvoje  (dále jen „PÚR“)

Návrh ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.

Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, ani jiných záměrů  v oblasti technické a dopravní infrastruktury.

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Požadavky vyplývající ze zpracovaných zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jsou respektovány a zahrnují vymezené prvky regionálního a nadregionálního ÚSES a podmínky využití.

V ZÚR je závazně vymezený kompletní územní systém ekologické stability nadregionálního a regionálního významu. Pro řešené území je to nadregionální biocentrum NBC 52 Dívčí Kámen, regionální biokoridor  RBK 52 Dívčí Kámen

Další ÚAP zahrnují veškeré přírodní limity především ve vztahu k CHKO Blanský les, NATURA 2000 Evropsky významné lokality Blanský les a další sledované jevy určené krajem pro řešené území ÚP Vrábče

- Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Vzhledem k charakteru rozvojových ploch lze konstatovat, že ÚP Vrábče je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje správního území obce.

- Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv.

Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje územní plán obce Vrábče respektuje platné vyhlášené koridory nadmístního významu vodohospodářského, dopravního a energetického určení vč. ÚSES.

- Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje

Obec Vrábče je v souladu s podmínkami koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.

- Vymezení cílových charakteristik krajiny

Řešené území se nachází v krajině lesopolní a lesní, oblast (22) Blanský les (CHKO). Tuto skutečnost územní plán respektuje.

Lesopolní:

- nepodporuje intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách, naopak navrací dnes zorněnou půdu její původní funkci – vodní plochy, zatravnění – protierozní opatření

- nezvyšuje plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch především v nevhodných polohách, ve správním území obce je v současné době stále převaha ploch orné půdy oproti  trvalému zatravnění ZPF, územní plán navrhuje pozemky ZPF k trvalému zatravnění

- nelikviduje vegetační prvky volné krajiny (krajina je silně pozměněna scelováním pozemků z druhé poloviny minulého století, územní plán navrhuje členění pozemků především z hledisek vodohospodářských a ochrany před přívalovými vodami)

- nepovoluje necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní krajinu, z tohoto důvodu nebyly akceptovány požadavky vlastníků na návrh zastavitelných ploch ve volné krajině

- nevnáší do prostředí  nepůvodní a cizí architektonické a urbanizační prvky

Lesní:

- zabraňuje růstu plochy jehličnatých stejnověkých monokultur a posiluje původní druhovou skladbu lesních porostů

- nepodporuje intenzivní formy zemědělství a pastevectví

- chrání a stabilizuje historicky založené sídelní struktury (jádra obcí) v původních hmotách a architektuře a nedopustí vymazání posledních stop po kulturní zemědělské krajině

- zamezuje budování velkých a v krajině osamocených středisek pro rekreaci a cestovní ruch bez vazby na původní sídelní strukturu, rozptýlí tyto aktivity

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Z hlediska širších vztahů nekoliduje ÚP s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.

Údaje o splnění zadání

Na základě schváleného zadání byl projektantem zpracován návrh řešení územního plánu Vrábče.

Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se schváleným zadáním a jsou do něho zapracována dohodnutá stanoviska DO, podněty organizací v řešeném území a oprávněné námitky vlastníků pozemků v řešeném území.

Návrh ÚP je zpracován dle pokynů pořizovatele a dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

Správní území obce Vrábče má přímou administrativně správní návaznost na město České Budějovice. Prostorově funkční souvislost podhůří Kletě a návaznost zalesněného údolí řeky Vltavy na souvisí se subregionem Křemežsko, Holubovsko, Blanský les a je určující pro charakteristiku uspořádání sídel a péči o krajinu. Proto tyto souvislosti vyžadují vypracování výkresu širších vztahů v měřítku 1 : 50 000, tj. ve shodném měřítku se ZÚR Jihočeského kraje.

V průběhu zpracování návrhu územního plánu bylo provedeno více místních šetření za účelem vyhodnocení způsobilosti pozemků pro standardní výstavbu rodinných domů, zástavbu smíšenou obytnou venkovskou, plochy občanského vybavení, rekreace, smíšené výrobní, pro plochy výroby a skladování, veřejných prostranství, technické a dopravní infrastruktury. Návrhem ÚP je respektováno historické zastavění obce Vrábče a jeho místních částí s výraznými návesními ulicovými prostory, tvořenými charakteristickým obestavěním původních zemědělských usedlostí vč. objektů občanské vybavenosti, kulturních a sakrálních staveb - nemovitých kulturních památek. Součástí návrhu je vyhodnocení řešení z hlediska záboru ZPF a PUPFL. ÚP dále řeší využití obytných a veřejných prostorů tak, aby vznikla jednotná orientace rozvojových ploch v návaznostech, které jsou dobře obslužitelné a budou mít výrazný efekt, posilující  obytný a klidový potenciál obce. ÚP navrhuje v souladu s pozemkovými úpravami obnovu krajinného uspořádání společně s cestní sítí a vytváří reálný návrh s dimenzemi všech prvků ÚSES vč. doprovodné a ochranné zeleně.

Nový územní plán navazuje na urbanistickou koncepci předchozí ÚPD, stanoví, jakým způsobem bude pozměněna a definuje další rozvoj pro celé správní území obce s ohledem na ochranu jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na území obce jako celku.

V územním plánu jsou zapracovány  požadavky na rozvoj obce:

- vymezuje se aktuální zastavění území obce

- jsou navrženy nové zastavitelné plochy

- jsou vymezeny plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěné stavby a veřejně prospěšná opatření a jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Územní plán obce Vrábče vč. místních částí bude pro současnou i budoucí generaci ve svých realizacích přínosem. Ve způsobu navrženého zastavění je důsledně stanovena regulace zástavby v navržených plochách s ohledem na místní specifikace, týkající se kvality prostředí v jednotlivých lokalitách s cílem odstranění závad nebo navržení opatření, týkajících se zlepšení životního prostředí. Součástí změn v území jsou podmínky pro provedení a realizaci návrhu ÚSES, napojení nadřazené dopravně inženýrské infrastruktury na místní systém, úpravou místní dopravní obsluhy jako celku, komplexní vodohospodářské řešení, zahrnující záplavové území Q100 řeky Vltavy.

Požadavky obce a požadavky občanů jsou ve stávajícím prostředí zastavěného a zastavitelného území obce začleněny tak, aby výsledné provedení zástavby mělo celkový pozitivní efekt.

Návrh územního plánu v obci Vrábče a jejích místních částí respektuje cíle územního plánování dle § 18 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn. že vytváří předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržené řešení slouží dalšímu rozvoji obce Vrábče, její stabilizaci, především z demografického hlediska a celkové zabezpečení dopravně-inženýrské obsluhy zastavěného a zastavitelného území, společně s obsluhou zemědělských a lesních pozemků a vodních ploch. Návrh zastavitelných ploch ovlivní stávající prostředí obce a místních částí pozitivně. Možnost zástavby na nových pozemcích v přímém kontaktu s prostředím stávající zástavby v žádném případě nepodmíní přehnané nároky na dopravně-technický systém místního i nadmístního významu a na jeho zainvestování.

Centrum obce Vrábče je tvořeno výrazným návesním prostorem tvořeným charakteristickým obestavěním historického jádra s původními zemědělskými usedlostmi. Toto historické jádro je funkčně spjato s dalším vymezením veřejných prostranství. Charakter zástavby podél uličních prostorů tvořících veřejná prostranství je v původní historické stopě s převážně přízemními objekty s podkrovím, zastřešenými sedlovými střechami. Rustikální podoba všech staveb (stávajících i navrhovaných) v tomto prostoru má stanoveno jednotící měřítko v proporcích štítů, obytných a hospodářských částí zástavby a to jak historické, tak novodobé.

Charakter zástavby podél navržených uličních prostorů tvořících veřejná prostranství je odpovídající svým měřítkem, které je v souladu s historickou obcí a obsahuje dále navazující plochy zeleně a občanské vybavenosti. Tato veřejná prostranství jsou viditelně propojena místními komunikacemi a pěšími chodníky a jsou koncepčně členěna samostatně, jak pro historickou Vrábči obec, tak pro místní část Vrábče železniční zastávka. Dominantní zůstává návesní prostor centrum obce s kostelem a parkovou úpravou v okolí obecního úřadu. Toto uspořádání jádra obce je specifické a je návrhem ÚP kultivováno ve své vybavenosti jako součást veřejných prostranství, rozšířením a zkvalitněním dopravní obsluhy s veřejnou zelení, pěšími chodníky, parkovišti apod.

Charakter zástavby podél původních návesních uličních prostorů tvořících veřejná prostranství v dalších místních částech je v původní historické stopě s převážně přízemními objekty s podkrovím, zastřešenými sedlovými střechami. Rustikální podoba všech staveb (stávajících i navrhovaných) v tomto prostoru má stanoveno jednotící měřítko v proporcích štítů, obytných a hospodářských částí zástavby a to jak historické, tak novodobé.

Kromě jedinečného specifického prostorového uspořádání jádra obce a jejích místních částí, které bylo utvářeno vývojem od začátku uplynulého století až do dneška jsou dále navazující současně zastavěné i zastavitelné plochy zástavby členěny do soustředěného (kompaktního) uspořádání a to i s ohledem na svažitý terén. Toto zastavění je dáno vyváženým měřítkem mezi obytnými plochami a výrobními plochami s trvalou rozvojovou perspektivou. S logikou rozvoje civilizačních hodnot vzniká v obci areál výroby a skladování přestavbou původního velkokapacitního zemědělského areálu. Pokračuje dále intenzivní těžba štěrkopísku postupem dle schváleného vymezení.

Navrhované zastavitelné plochy podmiňují celou řadu dalších investičních opatření, nezbytných pro jejich realizaci a to zejména s ohledem na investice do veřejných prostranství, dopravně inženýrské infrastruktury včetně ochrany před hlukem ze silniční a železniční dopravy a tím vytvoření zákonem vyžadovaných podmínek pro bydlení. Nezbytné je další posouzení požadavků na plochy veřejných prostranství. Z toho důvodu jsou územním plánem tyto zastavitelné plochy určeny k prověření změn funkčního využití pozemků vypracováním územními studiemi v místní části Vrábče-zastávka.

Intenzita stávajícího i navrženého využívání pozemků pro bydlení je optimální, tudíž při uvedeném dalším rozvoji byť úměrném k velikosti Vrábče a místních částí vzniká potřeba pro umístění ČOV (Vrábče, Vrábče-Zastávka, Kroclov). Specifikace čištění a likvidace odpadních vod je řešena v kapitole vodní hospodářství.

Návrhem je sledován místní požadavek na čistotu ovzduší v této exponované lokalitě a sice zásobování pro vytápění zemním plynem pomocí středotlakého rozvodu.

Seznam nemovitých kulturních památek ve správním území obce Vrábče:

Vrábče - mohylník, arechologické stopy – Hrubice-Vrubice

Kulturní hodnoty:

Region lidové architektury – Vrábšsko, Třebínsko

Vrábče – novogotický kostel sv. Václava z roku 1936

Slavče – kaplička výklenková

Koroseky – kaplička výklenková, zvonice

Veřejná infrastruktura

Dopravní část

Dopravní infrastruktura - silniční

Základní dopravní skelet v řešeném území je tvořený silnicemi II. a III. třídy, místními silnicemi a účelovými cestami včetně turisticky značených cest. Tato dopravní infrastruktura je společná pro celé řešené území a to jak v zastavěné, tak ve volné krajině. S ohledem na to, že nové plochy zastavitelného území jsou kompaktně řešeny ke stávajícímu zastavěnému území obce a jejích místních částí je dopravní obslužnost v uvedeném rozsahu vyhovující.

Návrhy nových místních komunikací, stejně tak jako doplnění chodníků podél silnic II/143,  III/14317, III/14327, III/14316 a podél místních komunikací v obci Vrábče a jejích místních částí jsou součástí veřejných prostranství.

Nově navrhované místní komunikace zpřístupňující plochy určené k zástavbě mají charakter obslužných komunikací funkční skupiny C, s šířkou vozovky 6.0 m mezi obrubami (nejméně však 5.5 m) a doplněné alespoň jednostranným chodníkem (v území se souvislou oboustrannou zástavbou s funkcí bydlení raději s chodníkem oboustranným); v místech jednostranného chodníku na opačné straně komunikace bezpečnostní odstupový pás šířky (nejméně) 0.50 m.

Odstavování a parkování vozidel u nové zástavby musí být řešené výstavbou garáží či odstavných stání v rámci vlastních objektů či pozemků.

Dopravní infrastruktura – drážní

Správním územím obce Vrábče prochází železniční trať České Budějovice – Kájov – Černý Kříž, která má v obci Vrábče zastávku. Zařízení dráhy jsou v návrhu územního plánu považována za územně stabilizované.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

# Vrábče (obec + zastávka) - stav

Obec Vrábče  a Vrábče zastávka jsou napojeny ze středotlakého plynovodního  řadu lPe 200 z regulační  stanice Vrábče do sídel Mříč, Křemže a Holubov několika STL odbočkami z tohoto řadu.  Jmenovitý výkon  RS  Vrábče je 3000 m3/h.  Trasy řadů jsou zakresleny v situaci. Na STL  rozvod jsou použity lPe trubky. Objekty jsou ze sítě napojeny přípojkou s regulátorem tlaku.

Střední a malé zdroje tepla (kotelny RD) jsou  převážně na plyn. Tuhých paliv a el. energie je užito v menší míře.

# Koroseky, Kroclov, Slavče, Hrozinka - stav

Žádné ze  sídel není napojeno  na plynovodní síť s výjimkou samot u hlavní silnice na Křemži v k.ú. Slavče. K  zásobení  teplem  jsou  využívány  kotelny  malého  výkonu převážně na pevná paliva. Okrajově může být užito el. energie případně kapalného plynu.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

## Zásobování vodou

# Vrábče (obec + zastávka) – stav

Obec Vrábče a Vrábče zastávka jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Obec Vrábče a Vrábče zastávka jsou zásobeny z vodojemu Vrábče 150 m3 (545(18/541(73). Zdrojem vody je skupinový vodovod Křemže.

Vodovodní síť v obci a na zastávce je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu jsou pro obec a zastávku malé vodní plochy poblíž nebo v intravilánu sídel.

Vzhledem k tomu, že sídla ve správním území obce Vrábče  z výjimkou Slavče jsou zásobeny vodou ze skupinového vodovodu Křemže je k popisu stávajícího stavu zásobení vodou ve Vrábči připojen popis skupinového vodovodu Křemže :

Skupinový vodovod Křemže slouží k zásobení pitnou vodou, obcí:

- Křemže, Chlum, Chlumeček, Stupná a Mříč

v okrese Český Krumlov, a dále obcí:

- Vrábče, Koroseky, Kroclov, část Slavče (samoty u silnice na Křemži), Jamné a Záhorčice

v okrese České Budějovice.

Vodovod slouží také jako posílení vodovodu Chmelná. Celková udávaná kapacita vodovodu činí 950 – 1200 m3/d.

Původním zdrojem vody z roku 1930 je prameniště „Blanský les“ s kopanou studnou (2 m a pramenní jímkou se třemi zaústěnými jímacími zářezy. V tomto prameništi byly v roce 1972 vybudovány dvě nové pramenní jímky (druhá se dvěma zářezy). Celková vydatnost tohoto prameniště činí 7,0 l/s. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I. a II. stupně rozhodnutím č.j. 424VLHZ/86-Hč/235.

Surová voda natéká do vodojemu 1x 150 m3 „Chlum“ (599,00 / 597,00 m n.m.), který tvoří hlavní akumulaci vodovodu( součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou chlorace dávkovacím čerpadlem.

Voda po úpravě vyhovuje svojí kvalitou ČSN 75 71 11 Pitná voda.

Z vodojemu je upravená voda dodávána hlavním zásobním řadem LT (150 mm do vodovodní sítě obcí Chlum a Křemže( dále je řad veden jako přívodní LT (100 mm do dvou vodojemů „Pasíčka“.

Vodojem 1x 80 m3 „Pasíčka – starý“ (583,00 / 580,00 m n.m.) slouží jako akumulační a přerušovací vodojem pro zásobení obcí Chlumeček, Stupná a posílení vodovodu Chmelná (1. větev).

Novým zdrojem vody, vybudovaným v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu, jsou 3 vrtané studny HV-1, HV-3 a HV-4 o celkové vydatnosti 13,7 l/s v prameništi „Vackův mlýn“, severozápadně od obce Křemže. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I a II. stupně rozhodnutím č.j.1997VLHZ/80-Hl a 2012VLHZ/80-Hl. Surová voda je čerpána čerpadly v jednotlivých vrtech do společné akumulace 50 m3 čerpací stanice „Vackův mlýn“ (Q=14,5 l/s, H=92,8 m)( zde je voda hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného a výtlačným řadem OC ( 150 dopravována do – rovněž nově vybudovaného - vodojemu 2x 275 m3 „Pasíčka – nový“ (582,33 / 578,88 m n.m.). Vodojem je spojen s původní akumulací přes zásobní řad a slouží k posílení soustavy v době nedostatku pitné vody (zejména v letním období).

Z nového vodojemu je veden samostatný zásobní řad LT (200 mm (2. větev), který přes síť obce Křemže pokračuje jako LT 100 do obce Mříčí a dále do vodojemu 1x 150 m3 „Vrábče“ (545,18 / 541,73 m n.m.). Tato akumulace (již v okrese Č.Budějovice) slouží k zásobení obcí Vrábče, Koroseky, Kroclov, části Slavče, Jamné a Záhorčice.

Osada Hrozinka je rovněž napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče.

Skupinový vodovod byl vybudován v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu Křemže z roku 1930. Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s.

Ve výhledu se uvažuje se samostatným přívodním řadem z akumulací 80 m3 a 2x 275 m3 do vodojemu Vrábče (trasa samostatného vodovodního řadu z výše uvedených vodojemů by se odehrávala mimo k.ú. obce Vrábče a jeho místních částí - okres Český Krumlov).

Ve správním území obce Vrábče je vybudován užitkový vodovod pro pískovnu. Zdrojem vodovodu je vrt u Vltavy poblíž samoty u Rybáka. Z vrtu je voda čerpána do pískovny. Trasa vodovodu je zakreslena v situaci.

### Koroseky – stav

Koroseky – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče.

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla.

### Kroclov – stav

Kroclov – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70). Přes rozvodnou síť v Kroclově je dále napojeno sídlo Jamné.

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla.

# Slavče – stav

Slavče – místní část obce Vrábče je z převážné části (osada) zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Zbylá část obyvatelstva (samoty) je zásobena z vlastních domovních studní. Kvalita vody ve studních není zjištěna. Výjimku tvoří samoty u hlavní silnice na Křemži, které jsou napojeny ze skupinového vodovodu Křemže, odbočkou z přivaděcího řadu PE 110 do VDJ Vrábče.

Původním zdrojem vody jsou pramenní studny ((2m, hloubka 3,5m) v prameništi „U vodojemu“. Později byl zřízen v prameništi vrt (30cm a hloubce 30m. Vydatnost zdrojů není známa. Dle sdělení ČEVAK a.s. dochází v letních měsících k přerušení dodávky vody (maximální potřeba – rekreace - versus minimální vydatnost zdroje).

Surová voda z původních zdrojů natéká gravitačně, z vrtu je čerpána do zemního vodojemu 1x 30 m3 „Slavče“ (540,00 m n.m. - střed). Součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou automatického dávkování chlornanu sodného. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do osady.

Vodovodní síť obce, vybudovaná z trub různého materiálu, je částečně zokruhována. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha v intravilánu sídla.

## KANALIZACE

### Vrábče – stav

Obec Vrábče je rozdělena do dvou nezávislých částí - Vrábče-ves a Vrábče-zastávka(

Vrábče-ves: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 138 obyvatel) odváděny jednotnou kanalizační sítí ve správě obce( Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV nebo septik se zemním filtrem) – nová zástavba.

Kanalizace je jednou výustí zaústěna do Dubského potoka( Je vybudovaná převážně z betonových trub DN 300 až DN 500 v celkové délce cca 1,900 km(

Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka(

Vrábče -zastávka: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 127 obyvatel) odváděny jednotnou kanalizační sítí ve správě obce( Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV nebo septik se zemním filtrem) – nová zástavba.

Kanalizace je zaústěna jednou výustí přes meliorační kanál do Dehtářského potoka( Je vybudovaná převážně z betonových trub DN 300 až DN 400 v celkové délce cca 1,900 km(

Odpadní vody od zbývající části (cca 11 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

### Koroseky – stav

Odpadní vody od 14 obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť ve správě obce(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do Dubského potoka( Je vybudovaná z betonového potrubí DN 400 v celkové délce cca 300 m(

Odpadní vody od 10 obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů( Odpadní vody od 6 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka(

Kroclov – stav

Místní část Kroclov má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 16 obyvatel( Je vybudována z betonových trub DN 300 a DN 400 v celkové délce cca 400 m(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do místní vodoteče, která ústí do Vltavy(

Odpadní vody od 7 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do recipientu(

### Slavče – stav

Místní část Slavče má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po předčištění v septicích napojena převážná část obyvatel (cca 65 obyvatel)( Je vybudována převážně z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,55 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

VODNÍ TOKY A PLOCHY

stav

Hlavním recipientem pro část řešeného území (Vrábče-obec, Koroseky, Kroclov) je řeka Vltava, č.hp. 1-06-01-210,-214,-215, se svými přítoky. Dalšími recipienty v této části povodí jsou Dubský a Vrábečský potok, Dvořáčkova strouha a místní bezejmenné vodoteče.

Řeka Vltava má vyhlášeno záplavové území. Hranice zátopy Q100 jsou v situacích zakresleny pouze orientačně dle situace velkých vod (1:10 000). Přesnější údaje o výškách hladin velkých vod v jednotlivých profilech je možno získat na Povodí Vltavy , závod Horní Vltava pracoviště Č. Budějovice.

Zbylá část řešeného území spadá do povodí Dehtářského potoka, č.hp. 1-06-03-006 (Vrábče-zastávka, Slavče).

Koryta některých vodotečí jsou částečně regulována. V žádném ze sídel přímo zástavbou neprotéká větší vodoteč. O všech sídlech v řešeném území se dá říci, že jsou umístěna blízko nebo přímo na rozvodnici dílčích povodí.

Ve správním území obce Vrábče jsou vybudovány malé vodní plochy – převážně rybníky do rozlohy maximálně 0,5 ha.

Zásobování elektrickou energií

V obci Vrábče, Vrábče – Zastávka, Slavče a Rozinka budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie. V místní části Koroseky je navržena nová trafostanice ve východní části obce, v místní části Kroclov je navržena nová trafostanice v jihovýchodní části obce.

Vrábče

Obec je napájena ze tří trafostanic.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v obci Vrábče:

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B1 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B2 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B3 | 8 | 64 |  |
| Bydlení | B4 | 8 | 64 |  |
| Bydlení | B5 | 42 | 336 |  |
| Bydlení | B6 | 5 | 40 |  |
| bydlení | B7 | 17 | 136 |  |
| bydlení | B8 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B9 | 4 | 32 |  |
| bydlení | B10 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B11 | 6 | 48 |  |
| bydlení | B12 | 2 | 16 |  |
| Smíšené obytné | SV1 | 1 | 8 | 10 |
| Smíšené obytné | SV2 | 1 | 8 | 10 |
| Smíšené obytné | SV3 | 1 | 8 | 10 |
| Smíšené výrobní | VS1 | 1 | 8 | 10 |
| Výroba a skladování – skladování inertního materiálu | VK1 |  |  | 10 |
| součet | 800 | 50 |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 160 | 30 |
| Celkem kW | 190 |

V obci Vrábče budou všechny nové odběry  zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.

Vrábče - Zastávka

Tato část obce je napojena ze dvou stávajících trafostanic.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Vrábče - Zastávka:

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B13 | 6 | 48 |  |
| bydlení | B14 | 5 | 40 |  |
| bydlení | B15 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B16 | 2 | 16 |  |
| Bydlení | B17 | 7 | 56 |  |
| Bydlení | B18 | 12 | 96 |  |
| bydlení | B19 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B20 | 8 | 64 |  |
| bydlení | B21, B22 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B23 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B24 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B25 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B26 | 8 | 64 |  |
| bydlení | B27 | 25 | 200 |  |
| bydlení | B28 | 8 | 64 |  |
| Smíšené obytné | SV4 | 1 | 8 | 10 |
| Občanské vybavení | OV1 | 1 |  | 60 |
| součet | 768 | 70 |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 153,6 | 42 |
| Celkem kW | 195,6 |

V místním části Vrábče - Zastávka budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.

Slavče

Obec je napojena z jediné trafostanice.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Slavče

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B29 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B30 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B31 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B32 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B33+RZ1 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B34 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B35 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B36 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B37+RZ2 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B38-rekonstrukce stáv. objektu | - | - |  |
| bydlení | B39 | 4 | 34 |  |
| rekreace | RZ3 | 1 | 5 |  |
| Smíšené obytné | SV5 | 1 | 8 | 10 |
| součet | 135 | 10 |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 27 | 6 |
| Celkem kW | 33 |

V místním části Slavče budou všechny nové odběry  zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.

Koroseky

Tato část obce nemá vlastní trafostanici.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Koroseky

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B40 | 3 | 24 |  |
| bydlení | B41 | 12 | 96 |  |
| bydlení | B42 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B43 | 2 | 16 |  |
| součet | 144 |  |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 28,8 |  |
| Celkem kW | 28,8 |

Pro navrženou zástavbu v místní části Koroseky je nutné vybudovat novou trafostanici umístěnou  na pozemku parc. č. 2553/9

Rozinka

Tato část obce má vlastní trafostanici.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Rozinka

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B44 | 6 | 48 |  |
| bydlení | B45 | 6 | 48 |  |
| bydlení | B46 | 1 | 8 |  |
| Bydlení | B47 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B48 | 1 | 8 |  |
| součet | 120 |  |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 24 |  |
| Celkem kW | 24 |

V místním části Rozinka budou všechny nové odběry  zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.

Kroclov

Tato část obce má jednu trafostanici.

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Kroclov

| Odběr pro: | Označení lokality | Počet RD | Příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bydlení | vybavenost |
| bydlení | B49 | 1 | 8 |  |
| bydlení | B50 | 2 | 16 |  |
| bydlení | B51 | 8 | 64 |  |
| Bydlení | B52 | 3 | 24 |  |
| Bydlení | B53 | 6 | 48 |  |
| rekreace | RZ4 | 1 | 5 |  |
| součet | 165 |  |
| soudobost | 0,2 | 0,6 |
| Soudobý příkon kW | 33 |  |
| Celkem kW | 33 |

Pro navrženou zástavbu v místní části Kroclov je nutné vybudovat novou trafostanici umístěnou  na pozemku parc. č. 1402/11.

Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána energetickým zákonem.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Návrh územního plánu vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn. že vytváří předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Na základě návrhu územního  plánu Vrábče vč. místních částí se ve správních území obce zlepší podmínky pro hospodářský rozvoj a realizaci dopravně technické infrastruktury. Za podmínek respektování limitů využití území a dalších podmínek pro hospodaření v území, včetně realizace vymezených prvků ÚSES, nebudou přírodní podmínky navrženým řešeným územního plánu Vrábče zásadně a nevratně narušeny.

Podmínky pro příznivé životní prostředí

Ochrana přírodního prostředí je zajištěna respektováním evropsky významného nadregionálního biokoridoru řeky Vltavy a  všech přírodních limitů v rámci CHKO Blanský les. V návrhu  územního plánu jsou přesně vymezeny a respektovány stávající (funkční) i navrhované nadregionální, regionální i lokální prvky ÚSES:

Nadregionální biocentrum

Regionální biokoridor

Lokální biocentra

Lokální biokoridory stávající i navržené

Interakční prvky stávající i navržené

Z přírodních hodnot je návrhem územního plánu respektována liniová zeleň podél silnic a vodních toků i rozptýlená krajinná zeleň – remízky. Stávající liniová zeleň je doplněna návrhem nových interakčních prvků. Součástí územního plánu je i vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení, včetně návrhu rozvoje kanalizace a jejího napojení na  jednotlivé navržené centrální čistírny odpadních vod (ČOV) vč. vypouštění přečištění vod kanalizačními sběrači do jednotlivých recipientů (místní vodoteče a nádrže).

Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana ovzduší a s tím související využívání obnovitelných zdrojů energie. Současný stav ovzduší v území je kromě dálkových přenosů škodlivin ovlivněn emisemi z místních zdrojů tepla. Plynofikovaná je pouze obec Vrábče a místní část Vrábče-Zastávka. Místní části Kroclov, Koroseky, Rozinka a Slavče zůstávají bez plynofikace. Pro zásobování teplem budou využity obnovitelné zdroje energie, např. dřevní hmota a biomasa. Dále se uvažuje s využitím tepelných čerpadel a solárních kolektorů.

Podmínky pro hospodářský rozvoj

Řešené území v katastrech Vrábče a jejich místních částí má stabilní sídelně ekonomický potenciál společně s rekreačními aktivitami. Toto území obsahuje kompaktní soustředěné zastavění jak pro bydlení, tak pro podnikání se zvláštním zřetelem na konfiguraci terénu nad údolím řeky Vltavy a v podhůří Kleťského masivu. Je výsledkem dlouhodobého vývojového procesu daného koexistencí zemědělského a drobného podnikání vč. místních zařízení pro krátkodobou i dlouhodobou rekreace v Podkletí.

Návrhem ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných je dán předpoklad  i pro demografickou stabilizaci obce.

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území jsou posíleny zejména návrhem nových ploch pro obytnou funkci, občanskou vybavenost, sport a rekreaci, veřejná prostranství a to nejen pro využití volného času trvale žijících obyvatel, ale i pro rozšíření rekreační funkce spjaté s trvalou návštěvností atraktivních lokalit v místě i okolí – údolí Vltavy, Dívčí Kámen, keltské hradiště a masiv Kletě včetně aktivní individuální a hromadné turistiky.

Návrh konkretizuje zlepšení technické a dopravní infrastruktury v celém zastavitelném území obce i místních částí tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro uspokojení požadavků všech obyvatel v území obce.

## POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY A BEZPEČNOST

Požadavky civilní ochrany obyvatelstva vycházejí ze zákona č. 128/2000Sb. v platném znění (o obcích), které stanoví rozsah práv a povinností samosprávných orgánů.

Zákon má návaznost na zákon č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).

Požadavky ochrany obyvatelstva  územním plánování jsou specifikovány ve vyhlášce MV ČR č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) v platném znění.

Návrh ploch pro ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Je to situace, při které hrozí zaplavení území.

Hlavním recipientem pro řešené území je řeka Vltava, kde jsou stanovena záplavová území Q 100 a aktivní zóna záplavového území.

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, jsou to situace, jenž mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu (havárie vzdouvacích vodních děl). Hranice zvláštní povodně vodního díla Lipno I a Lipno II zasahuje do východního okraje řešeného území.

Návrh ploch pro zónu havarijního plánování

Nejdůležitějším dokumentem havarijního plánování je Havarijní plán kraje (a jeho součást Analýza rizik možného vzniku mimořádné události Havarijního plánu kraje). Tento účelový dokument představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění vzniklých následků způsobených mimořádnou událostí. je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelných pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území kraje.

Území řešené územním plánem není součástí zóny havarijního plánování, není ohroženo únikem nebezpečné látky ani v dosahu potencionální jaderné havárie.

Návrh ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí, který je součástí Havarijního plánu kraje. Ukrytí v obci se zabezpečuje podle Plánu ukrytí obce.

Ukrytí obyvatelstva se na území obce zajišťuje ve stálých úkrytech postavených pro tyto účely v době míru a v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva.

Stálé úkryty (SÚ)

Jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byli projektovány a postaveny tak, aby poskytovali účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům střepin, tlakové vlny, světelného záření i pronikavé radiace. Tvoří je stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty(dřívější název byl stálé protiradiační úkryty) a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. V řešeném území se stálé úkryty nenacházejí a nejsou územním plánem navrhovány.

Improvizované úkryty (IÚ)

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. je vhodné aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí asi 1,5m2, ochranný součinitel stavby (udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň radiace radioaktivního záření ve výšce 1m nad odkrytým terénem) by měl být větší než 50. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 ukývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru.

Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných do 5 dnů v těchto etapách:

v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob(

v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy(

ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Přehled o umístění a kapacitách improvizovaných úkrytů na území obce mají obce, které vedou evidenci improvizovaných úkrytů.

Ve stávajících rodinných domech starších (původních zemědělských usedlostech) i novějších se počítá s možností zřízení improvizovaných úkrytů.

Úkryty v objektech zaměstnavatelů zřízeny nejsou, nejsou zde koncentrovaně zaměstnávány větší počty osob.

Návrh ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, popřípadě strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

V řešeném území se nenacházejí objekty vhodné k ubytování evakuovaných osob. V případě nutnosti evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle platných předpisů a havarijního plánu kraje.

Návrh ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany.

Materiál civilní ochrany se skladuje (ukládá) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva zařízeními civilní ochrany (odborné jednotky), ostatními složkami integrovaného záchranného systému a k individuální vybraných kategorií obyvatelstva (§17 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

Hasičský záchranný sbor kraje organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany ze zákona. Ke skladování materiálu civilní ochrany využívá své sklady.

Na území obce se nenacházejí sklady materiálu CO Ministerstva vnitra ani Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ani obce a právnických a podnikavých fyzických osob.

Návrh ploch pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

V řešeném území se nenacházejí ani nepřepravují materiály a látky ohrožující v případě havárie bezpečnost nebo lidské zdraví. Územní plán jejich existenci v návrhovém období nepředpokládá.

Návrh ploch pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí (i za válečného stavu).

Záchranné, likvidační a obnovovací práce (dále ZL a OP) k odvrácení a odstranění škodlivých účinků kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, které jsou vybavené technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu. Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění dekontaminace v prostředí nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob a oděvů a věcných prostředků. Personál (osoby) a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky civilní ochrany.

Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci (dále stavby pro dekontaminaci) a chemické laboratoře.

K stavbám pro dekontaminaci patří:

hygienické propusti stálých úkrytů, stavby pro dekontaminaci osob, stavby pro dekontaminaci zvířat,

stavby pro dekontaminaci oděvů, stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy

Hygienické propusti stálých úkrytů

Byli zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějících činnost v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci osob

Zřizují se přizpůsobováním zařízení jako jsou lázně, bazény, umývárny, sprchy a jiné k dekontaminaci osob. Pro určení kapacity je rozhodující počet sprchových růžic. pro osprchování jedné osoby se počítá doba 4 minut. Navrhují se s čistou a nečistou částí s jednosměrným provozem, aby se osoby po provedené dekontaminaci nesetkávali s osobami kontaminovanými. pro tyto účely není vhodné umisťování sprch v kabinkách (boxech).

V obci se vhodné objekty pro tento účel nenacházejí.

Stavby pro dekontaminaci zvířat

Stavby pro dekontaminaci hospodářských zvířat se zřizují zpravidla přizpůsobením budov nebo zpevněných ploch mimo budovu. Vlastní místo pro dekontaminaci je opatřeno výtoky s hadicemi. Mimo budovu lze k dekontaminaci končetin zřídit mělký příkop. Tělo zvířete se v tomto případě dekontaminuje postřikem pomocí hadic nebo sprch. To lze uskutečnit na jakékoliv zpevněné nepropustné ploše s odvodem kontaminované vody do neutralizační jímky napojené na kanalizaci. Stavby se člení na čistou a nečistou část s důsledným jednosměrným provozem.

Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí.

Stavby pro dekontaminaci oděvů

K dekontaminaci většího množství oděvů, prádla a drobných předmětů budou přizpůsobovány dezinfekční stanice, chemické čistírny, prádelny, dezinfekční komory zdravotnických zařízení a jiné obdobné, nacházející se na území obce. Vždy se u nich provádí oddělení čisté a nečisté části a zřizuje hygienická propust pro personál.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků (vozidel) a dekontaminační plochy. Zřizují se přizpůsobením zařízení zejména garáží, umýváren vozidel (myček), tramvajových, trolejbusových a vlakových vozoven, velkých garáží a pod., napojených na kanalizaci a vodovod. Musí umožňovat odvádění kontaminované vody do kanalizace po její neutralizaci (např. v neutralizační jímce).

Dekontaminace může být prováděná v jednom nebo více proudech. Provoz je jednosměrný. Dekontaminovaná vozidla se nesmí setkat s vozidly kontaminovanými. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha a odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde by byli skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou přes území ani přepravovány.

V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel.

Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem a současně je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou je řešen Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001.

Seznam subjektů Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle §21 zákona č.239/2000Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních plánů podle zvláštních předpisů.

Cisterny pro havarijní zásobování obyvatel pitnou vodou je možné umístit ve všech stávajících i navržených plochách veřejného prostranství obce Vrábče a jejích místních částí.

Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno.

Požární voda

Zdrojem požární vody pro obec Vrábče je Vrábečský rybník, pro místní části požární nádrže. Ve všech sídlech je vybudován vodovod s požárními hydranty.

Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vzhledem k druhu navrhovaných změn v území a k jejich rozsahu není pravděpodobné ovlivnění trvale udržitelného rozvoje území v negativním smyslu.

Pozitivní pro trvale udržitelný rozvoj bude stabilizace trvale žijících obyvatel navrhovanou obytnou zástavbou, zástavbou pro výrobu a sklady, plochy pro občanskou vybavenost, rekreaci, technickou a dopravní infrastrukturou a realizaci navrhovaných vodohospodářských opatření a návrhu ÚSES.

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu požadováno.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Návrh územního plánu přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. V zájmu obce je přispět k dosažení koordinací pro reálný způsob zainvestování stavebních pozemků pro bydlení, občanskou vybavenost, sezonní rekreaci a podnikání v obci. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně na zastavěné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající hranice zastavěných ploch s prvořadým využitím proluk a volných ploch v území a aby nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy. V předchozím období, tj. 2. polovina 20. a začátek 21. století, obec neměla možnosti pro zabezpečení koordinovaného rozvoje základních sídelních funkcí. Bylo to z důvodu převažující restrukturalizace majetkových a podnikatelských zájmů a z toho vyplývající nedostatek prostředků pro investice na veřejně prospěšné stavby. Nový územní plán tudíž adresně specifikuje požadavek záborů ploch s rozlišením pro plochy místního a nadmístního významu ( koridory přeložek dopravní a technické infrastruktury).

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

- Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do      zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje 
o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd      ochrany půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96,

- Charakteristika klimatických regionů

- Charakteristika hlavních půdních jednotek

- Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96

- Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení,

- Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

- Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením      nejvýhodnější  z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem     chráněných obecných zájmů.

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek 
a tříd ochrany půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96,

| Vrábče |
| --- |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B1 | Plochy bydlení | 0,189 | 0,189 | - | 0,189 | 7.50.01 | III | TTP |
| B2 | -„- | 0,085 | 0,085 | - | 0,085 | -„- | -„- | -„- |
| B3 | -„- | 0,990 | 0,990 | 0,990 | - | -„- | -„- | -„- |
| B4 | -„- | 1,036 | 1,036 | 0,940 0,096 | - | 7.29.01 7.50.01 | I III | Orná -„- |
| B5 + PV1 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 9,631 | 9,387 | - | 7,787 1,600 | 7.29.01 -„- | I -„- | Orná TTP |
| B6 | Plochy bydlení | 0,601 | 0,601 | - | 0,601 | 7.50.01 | III | orná |
| B7 | -„- | 1,828 | 1,828 | - | 1.828 | 7.50.01 | III | orná |
| B8 | -„- | 0,257 | 0,257 | 0,257 | - | 7.50.01 | III | TTP |
| B9 + PV2 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 1,051 | 0,893 | 0,155 | 0,738 | 7.53.01 | IV | TTP |
| B10 | Plochy bydlení | 0,325 | 0,325 | - | 0,139 0,043 0,046 0,097 | 7.29.01 7.53.01 7.50.14 -„- | I IV -„- -„- | Zahrada -„- -„- TTP |
| B11 + PV3 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 1,049 | 1,028 | 0,368 0,095 | 0,371 0,027 0,167 | 7.29.01 7.24.14 7.50.14 | I III IV | Orná -„- -„- |
| B12 | Plochy bydlení | 0,295 | 0,295 | 0,043 0,069 | 0,183 | 7.29.01 7.24.14 | I III | Orná -„- |
| SV1 | Plochy smíšené obytné | 0,211 | 0,211 | - | 0,211 | 7.50.01 | III | TTP |
| SV2 | -„- | 0,242 | 0,242 | - | 0,242 | 7.50.01 | III | orná |
| SV3 | -„- | 0,423 | 0,280 | - | 0,219 0,051 0,010 | 7.53.01 -„- 7.50.01 | IV -„- III | TTP Zahrada -„- |
| OH1 | Plochy občanského vybavení | 0,172 | 0,172 | - | 0,115 0,057 | 7.32.14 7.37.16 | V V | Orná -„- |
| VX1 + NS2 | Plocha výroby a skladování FVE vč. plochy smíšené nezastavěného území – interakční prvek | 2,003 | 2,003 | - | 0,478 1,076 0,294 0,155 | 7.50.11 7.50.01 7.32.14 7.37.16 | III -„- IV V | Orná -„- -„- -„- |
| VS1 | Plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s bydlením | 0,269 | 0,269 | - | 0,269 | 7.50.01 | III | TTP |
| VK1 | Plochy výroby a skladování – skladování inertního materiálu | 0,289 | 0,183 | 0,068 0,115 | - | 7.53.01 7.50.14 | IV -„- | TTP -„- |
| VZ1, VZ2 | Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba | 4,155 | Plochy jsou navrženy pro mobilní kompostárnu - nevzniká požadavek na vynětí ze ZPF |
| T3 | Plochy technické infrastruktury – čerpací stanice OV | 0,526 | 0,526 | - | 0,526 | 7.29.01 | I | orná |
| Celkem | 25,627 | 20,800 | 3,196 | 17,604 |  |  |  |
| Vrábče - Zastávka |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B13 | Plochy bydlení | 1,055 | 0,589 | - | 0,137 0,053 0,277 0,122 | 7.32.11 -„- 7.32.14 -„- | II -„- IV -„- | orná zahrada orná zahrada |
| B14 | -„- | 0,473 | 0,473 | - | 0,473 | 7.47.00 | III | TTP |
| B15 | -„- | 0,241 | 0,230 | - | 0,230 | 7.47.00 | III | TTP |
| B16 | -„- | 0,325 | 0,325 | - | 0,325 | 7.47.00 | III | TTP |
| B17 + PV4 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 1,229 | 0,472 | - | 0,472 | 7.47.00 | III | TTP |
| B18 | Plochy bydlení | 1,516 | 1,516 | - | 1,516 | 7.47.00 | III | TTP |
| B19 + PV5 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,506 | 0,506 | - | 0,506 | 7.47.00 | III | TTP |
| B20 + PV6 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,958 | 0,884 | - | 0,884 | 7.50.01 | III | TTP |
| B21, B22 + PV7 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,541 | 0,541 | 0,109 0,010 | 0,124 0,298 | 7.47.00 -„- 7.50.11 | III -„- -„- | Orná zahrada orná |
| B23 + PV8 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,117 | 0,117 | - | 0,117 | 7.47.00 | III | orná |
| B24 | Plochy bydlení | 0,394 | 0,394 | - | 0,031 0,363 | 7.47.00 7.50.04 | III IV | Orná -„- |
| B25+ PV9 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,316 | 0,295 | - | 0,295 | 7.50.04 | IV | orná |
| B26 + PV10 | -„- | 1,166 | 1,166 | - | 1,166 | 7.50.04 | IV | orná |
| B27 + PV11 | -„- | 2,819 | 2,819 | - | 2,678 0,025 0,116 | 7.50.14 -„- 7.32.14 | IV -„- V | Orná Zahrada orná |
| B28 | Plochy bydlení | 1,140 | 1,118 | - | 0,982 0,136 | 7.50.14 -„- | IV -„- | TTP zahrada |
| SV4 | Plochy smíšené obytné | 0,293 | 0,293 | - | 0,293 | 7.47.00 | III | TTP |
| OV1 + PV12 | Plochy občanského vybavení vč. veřejného prostranství | 0,184 | 0,184 | - | 0,184 | 7.47.00 | III | TTP |
| T1 | Plochy technické infrastruktury - ČOV | 0,075 | - | - | - | - | - | Ostaní plocha |
| NS1a | Plochy smíšené nezastavěného území – lokální biokoridor | 0,559 | 0,559 | 0,026 0,533 | - | 7.47.12 7.67.01 | IV V | Orná -„- |
| NS1b | Plochy smíšené nezastavěného území – lokální biokoridor | 1,067 | Změna druhu pozemku - zatravnění |
| Celkem | 14,974 | 12,481 | 0,678 | 11,803 |  |  |  |
| Slavče |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B29 | Plochy bydlení | 0,190 | 0,190 | - | 0,190 | 7.50.11 | III | zahrada |
| B30 | -„- | 0,144 | 0,144 | - | 0,084 0,060 | 7.46.10 7.50.14 | III IV | Orná -„- |
| B31 | -„- | 0,160 | 0,160 | - | 0,160 | 7.50.14 | IV | orná |
| B32 | -„- | 0,150 | 0,150 | - | 0,150 | 7.50.14 | IV | orná |
| B33 + RZ1 | Plochy bydlení vč. Samostatné zahrady | 0,445 | 0,445 | - | 0,001 0,444 | 7.50.04 7.50.14 | IV IV | Orná -„- |
| B34 + PV13 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,101 | 0,086 | - | 0,043 0,043 | 7.50.11 7.47.12 | III IV | Orná -„- |
| B35 + PV15 | -„- | 0,370 | 0,308 | - | 0,308 | 7.32.14 | V | TTP |
| B36 | Plochy bydlení | 0,664 | 0,664 | - | 0,162 0,502 | 7.32.44 7.50.44 | V -„- | Orná -„- |
| B37 + RZ2 + PV16 | Plochy bydlení vč. samostatné zahrady a veřejného prostranství | 1,132 | 0,968 | - | 0,968 | 7.32.14 | V | TTP |
| B38 | Plochy bydlení | 0,047 | 0,047 | 0,047 | - | 7.32.14 | V | TTP |
| B39 + PV14 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 0,595 | 0,557 | - | 0,536 0,012 0,009 | 7.29.14 -„- 7.50.14 | III -„- IV | TTP Zahrada TTP |
| RZ3 | Plochy rekreace – samostatné zahrady | 0,291 | 0,291 | 0,291 | - | 7.32.14 | V | TTP |
| SV5 | Plochy smíšené obytné | 0,224 | 0,224 | - | 0,224 | 7.32.14 | V |  |
| Celkem | 4,513 | 4,234 | 0,338 | 3,896 |  |  |  |
| Koroseky |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B40 | Plochy bydlení | 0,719 | 0,719 | 0,009 0,057 | 0,011 0,642 | 7.50.04 7.50.44 | IV V | TTP -„- |
| B41 + PV17 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 1,490 | 1,403 | 0,264 0,048 | 0,043 1,048 | 7.29.04 7.50.04 -„- | II IV -„- | Orná -„- zahrada |
| B42 | Plochy bydlení | 0,168 | 0,168 | - | 0,168 | 7.21.13 | V | orná |
| B43 | -„- | 0,381 | 0,381 | - | 0,381 | 7.21.13 | V | orná |
| Celkem | 2,758 | 2,671 | 0,378 | 2,293 |  |  |  |
| Rozinka |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B44 | Plochy bydlení | 1,282 | 1,282 | - | 1,282 | 7.50.04 | IV | orná |
| B45 | -„- | 1,315 | 1,315 | - | 0,025 0,037 0,093 1,160 | 7.50.04 7.52.41 -„- 7.21.13 | IV -„- -„- V | TTP Orná TTP orná |
| B46 | -„- | 0,431 | 0,431 | - | 0,371 0,060 | 7.29.04 7.21.13 | II V | Orná -„- |
| B47 | -„- | 0,331 | 0,331 | - | 0,331 | 7.29.04 | II | orná |
| B48 | -„- | 0,395 | 0,395 | - | 0,395 | 7.29.04 | II | orná |
| Celkem | 3,754 | 3,754 | - | 3,754 |  |  |  |
| Kroclov |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| B49 | Plochy bydlení | 0,155 | - | - | - | - | - | Ostatní plocha |
| B50 | -„- | 0,416 | 0,416 | 0,103 | 0,313 | 7.29.11 -„- | I -„- | TTP orná |
| B51 + PV18 | Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 1.454 | 1.320 | - | 0,062 0,263 0,978 0,010 0,007 | 7.29.11 -„- 7.50.14 -„- 7.68.41 | I -„- IV -„- V | Orná TTp -„- Orná TTP |
| B52 | Plochy bydlení | 0,238 | 0,238 | - | 0,063 0,156 0,019 | 7.50.14 7.32.14 7.68.41 | IV V -„- | TTP -„- -„- |
| B53 | -„- | 0,643 | 0,643 | 0,015 0,602 0,026 | - | 7.29.14 7.50.14 7.68.41 | II IV V | TTP -„- -„- |
| RZ4 | Plochy rekreace – samostatné zahrady | 0,215 | - | - | - | - | - | Ostatní plocha |
| T3 | Plochy technické infrastruktury - ČOV | 0,133 | 0,133 | 0,120 | 0,013 | 7.68.41 | V | TTP |
| VX2 + NS3 | Plocha výroby a skladování - FVE vč. plochy smíšené nezastavěného území – interakční prvek | 3,383 | 3,383 | - | 1,959 0,426 0,589 0,409 | 7.29.01 7.29.11 7.46.02 7.46.12 | I -„- III -„- | Orná -„- -„- -„- |
| Celkem | 6,637 | 6,133 | 0,866 | 5,267 |  |  |  |
| Lokalita U Rybáka |
| lokalita č. | funkční využití | plocha celkem | plocha ZPF | plocha BPEJ nově navržená v ÚP | Plocha BPEJ převzata z předchozí ÚPD | BPEJ | třída ochrany | Druh pozemku |
| RI1 | Plochy rekreace – individuální rekreace | 0,197 | - | - | - | - | - | Ostatní plochy |
| Celkem | 0,197 |  |  |  |  |  |  |

Vyhodnocení předpokládaného záboru zemědělské půdy dle funkčního využití navržených ploch

| funkční využití ploch | navržené plochy celkem (ha) | Plochy ZPF celkem (ha) | Plochy nově navržené v ÚP (ha) | Plochy převzaté z předchozí ÚPD (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochy bydlení vč. veřejného prostranství pro vybudování ZTV | 43,549 | 41,120 | 4,303 | 36,817 |
| Plochy smíšené obytné - venkovské | 1,393 | 1,250 | - | 1,250 |
| Plochy občanského vybavení vč. veřejného prostranství | 0,184 | 0,184 | - | 0,184 |
| Plochy občanského vybavení - hřbitov | 0,172 | 0,172 | - | 0,172 |
| Plochy rekreace – samostatné zahrady | 0,506 | 0,291 | 0,291 | - |
| Plochy rekreace – individuální rekreace | 0,197 | - | - | - |
| Plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s bydlením | 0,269 | 0,269 | - | 0,269 |
| Plochy výroby a skladování –skladování inertního materiálu | 0,289 | 0,183 | 0,183 | - |
| Plochy výroby a skladování – FVE vč. plochy smíšené nezastavěného území | 5,386 | 5,386 | - | 5,386 |
| Plochy výroby a skladování –zemědělská výroba – mobilní kompostárna | 4,155 | - | - | - |
| Plochy technické infrastruktury | 0,734 | 0,659 | 0,120 | 0,539 |
| Plochy smíšené nezastavěného území – lokální biokoridor | 1,626 | 0,559 | 0,559 | - |
| Celkem | 58,460 | 50,073 | 5,456 | 44,617 |

Poměr zastoupení půd podle třídy ochrany

| Třída ochrany ZPF | plochy ZPF nově navržené v ÚP (ha) | Plochy ZPF převzaté z předchozí ÚPD (ha) | Plochy ZPF celkem ha / % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1,454 | 13,629 | 15,083 / 30,13 |
| II | 0,015 | 1,330 | 1,345 / 2,69 |
| III | 1,626 | 12,332 | 13,958 / 27,86 |
| IV | 1,287 | 12,113 | 13,400 / 26,76 |
| V | 1,074 | 5,213 | 6,287 / 12,56 |
| Celkem | 5,456ha / 10,90% | 44,617 / 89,10% | 50,073 / 100 |

2. Charakteristika klimatického regionu

Vrábče leží v mírně teplé a vlhké oblasti okrsku MT4.

3. Charakteristika hlavních půdních jednotek

21 Půdy  arenického  subtypu,  regozemě,  pararendziny, kambizemě, popřípadě   i  fluvizemě

na  lehkých,   nevododržných,  silně výsušných substrátech

24 Kambizemě modální eubazické až  mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných

svahovin karbonátosilikátových  hornin -  flyše a kulmských  břidlic,  středně  těžké   až

těžké,  až  středně skeletovité, se střední vododržností

29 Kambizemě  modální   eubazické  až  mezobazické   včetně  slabě oglejených  variet,  na

rulách, svorech,  fylitech, popřípadě žulách, středně  těžké až středně  těžké lehčí, bez

skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

32 Kambizemě   modální   eubazické   až   mezobazické  na  hrubých zvětralinách,

propustných, minerálně   chudých  substrátech, žulách,  syenitech,  granodioritech,  méně

ortorulách, středně těžké  lehčí s  vyšším  obsahem  grusu, vláhově  příznivější ve vlhčím

klimatu

37 Kambizemě  litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rančerové a rankery  modální   na

pevných  substrátech   bez  rozlišení, v podorničí od 30 cm silně  skeletovité nebo s pevnou

horninou, slabě až  středně skeletovité, v ornici  středně těžké lehčí až lehké, převážně

výsušné, závislé na srážkách

46 Hnědozemě  luvické  oglejené,  luvizemě  oglejené  na svahových (polygenetických)

hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu  až   středně  skeletovité,  se   sklonem

k dočasnému zamokření

47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových

(polygenetických) hlínách,  středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se

sklonem k dočasnému zamokření

50 Kambizemě  oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách a jiných pevných

horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké,  slabě až

středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

52 Pseudogleje modální, kambizemě  oglejené na lehčích sedimentech limnického  tercieru

(sladkovodní  svrchnokřídové  a tercierní uloženiny), často s příměsí  eolického materiálu,

zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně  těžké lehčí až lehké, se sklonem k

dočasnému převlhčení

53 Pseudogleje  pelické  planické,  kambizemě  oglejené na těžších sedimentech  limnického

tercieru  (sladkovodní  svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze

ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené

68 Gleje  modální i  modální zrašelinělé,  gleje histické, černice glejové  zrašelinělé  na

nivních  uloženinách  v okolí menších vodních  toků,  půdy  úzkých   depresí  včetně

svahů,  obtížně vymezitelné,  středně těžké  až velmi  těžké, nepříznivý  vodní

režim

4. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96

I.třída ochrany zemědělské půdy - zařazeny jsou bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II. třída ochrany zemědělské půdy - situovány jsou zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.

III. třída ochrany zemědělské půdy - sloučeny jsou půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít pro případné zastavění.

IV. třída ochrany zemědělské půdy - sdruženy jsou půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci klimatického regionu, jen s omezenou ochranou, v rámci územního plánování využitelné pro výstavbu.

V. třída ochrany zemědělské půdy - zahrnuty jsou zbývající půdy, zejména s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, svažitých, zmokřených, štěrkovitých až kamenitých a erozně ohrožených. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. 
U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším zájmem ochrany půdy s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

5. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení

Do meliorovaných pozemků zasahují následující navržené plochy:

Vrábče – B4, B5vč PV1, B7,Vx1 a T1

Vrábče – Zastávka – B14, B15, B16, B24, B25 vč. PV9, B27 vč. PV11 a B28

Slavče – B30, B31, B32, B33 vč.RZ1

Kroclov – VX2

Před schválením jednotlivých záměrů v uvedených lokalitách je potřebné v rámci navazujících projektů vypracovat řešení bezkolizní úpravy melioračních systémů.

6. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

Areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti, které se nachází  ve správním území obce Vrábče nejsou návrhem územního plánu  porušeny.

7. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější  z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů

Největší podíly záboru ZPF tvoří plochy navržené pro bydlení a plochy smíšené obytné, výrobu a skladování, občanskou vybavenost a veřejná prostranství včetně dopravně technické infrastruktury.

V tomto pořadí je stanovena potřebnost záborů ploch pro další rozvoj obce a jejích místních částí do konkrétních ucelených ploch, jejichž odnětí je podmíněno zpracováním územních studií, popř. dostupností proluk z hlediska dopravně inženýrské obsluhy. Dále jsou vymezeny plochy územních rezerv pro rodinné domy venkovského charakteru vč. převzaté územní rezervy pro plochy technické infrastruktury – vodní elektrárna, plochy vodní a vodohospodářské – vodní nádrž Dívčí Kámen a lokální retenční nádrže a plochy těžby nerostů – dobývací prostor.

Pozemky určené pro zástavbu v celém správním území obce Vrábče jsou ve většině případů v přímém sousedství zastavěného území obce a jejích místních částí. Jejich postupný zábor je nutný pro stabilizaci a etapový rozvoj zastavitelnosti. Význam tohoto postupu má především ve vztahu ke generační obnově přestárlého obytného fondu v celém řešeném území a dále pak s ohledem na zájem o výstavbu v obci.

Navržené řešení představuje přijatelný rozvoj obce. Z hlediska ochrany ZPF územní plán prezentuje především zábor ZPF do staveb pro uvedený účel, respektuje ochranu zemědělských pozemků kolem sídel a především stabilizaci a obnovu vodohospodářského systému celou řadou návrhů -  zatravnění orné půdy, retenční nádrže, protipovodňová opatření formou otevřené stoky, návrhem vodních ploch, revitalizace toků a realizace záchytných příkopů.

Realizace zastavěných ploch v obci Vrábče bude řešena postupně s ohledem na dostupnost podmiňujících investic. Při zpracování územně plánovací dokumentace obce Vrábče vycházel zpracovatel územního plánu ze zásad a podmínek kvantitativní i kvalitativní ochrany zemědělského půdního fondu, formulovaných závaznými právními předpisy. Jednotlivé záměry ve většině případů navazují na současně zastavěné území obce  a nenarušují organizaci ZPF.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozemky, kterých se týká odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se nacházejí severovýchodně od Vrábče – U zastávky (B13 – plocha bydlení, B17 – plocha bydlení a PV4 – veřejné prostranství):

Plocha B13

Skládá se ze 3 pozemků KN – 406/8, 406/9 a 406/21:

| Lokalita v územním plánu | Zabíraná plocha m2 | Parcelní číslo | Způsob ochrany pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | 1099 | 406/21 | PUkPFL | Petr Čutka |
| B13 | 288 | 406/9 | PUkPFL | Ing. Michal Soukup |
| B13 | 570 | 406/8 | PUkPFL | Ing. Petr Chmel |
| Celkem | 1957 |  | PukPFL |  |

Hospodářský soubor je stanoven jako 23, tj. hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh, a 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh:

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

LVS – 3. = Dubobukový.

Lesní typ = 3S1 – Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích (Querceto - Fagetum mesotrophicum), a 3K5 – Kyselá dubová bučina borůvková na hřbetech a horních částech svahů (Querceto - Fagetum acidophilum):

Plocha B17

Plocha se skládá ze dvou pozemků 476/1 a 476/3:

| Lokalita v územním plánu | Zabíraná plocha m2 | Parcelní číslo | Způsob ochrany pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B17 | 4541 | 476/1 | PUkPFL | Ing. Milada Horáková |
| B17 | 2095 | 406/8 | PUkPFL | Ing. Milada Horáková |
| Celkem | 6636 |  | PukPFL | Ing. Milada Horáková |

Hospodářský soubor pro je stanoven jako 13, tj. hospodářství přirozených borových stanovišť:

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

LVS – 3. = Dubobukový.

Lesní typ = 0C6 – Hadcový bor (Pinetum serpentinicum):

Plocha PV4

Skládá se celkem z 11 pozemků KN – 406/13, 406/14, 406/15, 406/17, 406/18, 406/19, 406/20, 433, 434, 441, 442:

| Lokalita v územním plánu | Zabíraná plocha m2 | Parcelní číslo | Způsob ochrany pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV4 | 86 | 406/13 | PUkPFL | František Šturma |
| PV4 | 43 | 406/14 | PUkPFL | Obec Vrábče |
| PV4 | 190 | 406/15 | PUkPFL | Obec Vrábče |
| PV4 | 46 | 406/17 | PUkPFL | Miloš Hála |
| PV4 | 92 | 406/18 | PUkPFL | Miloš Hála + Miloš Hála |
| PV4 | 37 | 406/19 | PUkPFL | Václav Štěpán + Helena Štěpánová |
| PV4 | 118 | 406/20 | PUkPFL | Karel Trnka + Ludmila Trnková |
| PV4 | 62 | 433 | PUkPFL | František Chromý |
| PV4 | 55 | 434 | PUkPFL | Jan Švanda |
| PV4 | 108 | 441 | PUkPFL | Zdeněk Kubata |
| PV4 | 80 | 442 | PUkPFL | František Janás |
| Celkem | 917 |  | PukPFL |  |

Hospodářský soubor je stanoven jako 13, tj. tj. hospodářství přirozených borových stanovišť:

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

LVS – 3. = Dubobukový.

Lesní typ = 0C6 – Hadcový bor (Pinetum serpentinicum):